| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ) |
| --- | --- |
|  | M: 3 / 2020 |

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη αφορά την μετατόπιση του αγωγού ακαθάρτων των οδών Αγίας Κυριακής – Ζωοδόχου Πηγής, διατομής Φ630 mm από ΡVC σειράς 41 σε νέα θέση προκειμένου να κατασκευασθούν οι συλλεκτήρες ομβρίων του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή του συλλεκτήρα ομβρίων της

οδού Ζωοδόχου Πηγής, πρέπει να γίνει αλλαγή στην όδευση του υφιστάμενου αγωγού αποχέτευσης επί των οδών Αγ.Κυριακής και Ζωοδόχου Πηγής .

Πιο αναλυτικά:

Α. Πρέπει να καταργηθεί το τμήμα του αγωγού Φ630 το οποίο διατρέχει εγκάρσια την οδο Αγ. Κυριακής συνολικά από τα φρεάτια Α6α –Α6β - Α7α όπως αυτό περιγράφεται στα σχέδια της κατασκευής της “Μελέτης για την κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου ακαθάρτων Σαλαμίνας” και να αντικατασταθεί με τμήμα αγωγού από Σωλήνα Δομημένου τοιχώματος, με λεία

εσωτερικοί και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. Οι σωλήνες θα

είναι εσωτερικής/εξωτερικής διαμέτρου DI/DO 500/580 mm. Το ως άνω τμήμα

θα ενώνει το άναντη ευρισκόμενο φρεάτιο Α6α με το κατάντη φρεάτιο Ν1, όπως

αυτό προβλέπεται να κατασκευασθεί σύμφωνα με την μελέτη Εφαρμογής και ευρίσκεται στην διασταύρωση των Λεωφόρων Αγις Κυριακής και Ζωοδόχου Πηγής αμέσως κατάντη του

κατασκευασμένου φρεατίου Α7α. Ο αγωγός ο οποίος προτείνεται να

κατασκευαστεί στο τμήμα μεταξύ των φρεατίων Α6α και Ν1, έχει μήκος 27,96m

και απεικονίζεται στα ανωτέρω σχέδια.

Β.  Πρέπει να καταργηθεί το τμήμα του αγωγού Φ630 το οποίο διατρέχει την οδό Ζωοδόχου Πηγής συνολικά από τα φρεάτια Α8–Α7β - Α7α όπως αυτό περιγράφεται στα σχέδια της κατασκευής της “Μελέτης για την κατασκευή Δευτερεύοντος Δικτύου ακαθάρτων Σαλαμίνας” και να αντικατασταθεί με τμήμα αγωγού από Σωλήνα Δομημένου τοιχώματος, με λεία

εσωτερικοί και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN 8, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. Οι σωλήνες θα

είναι εσωτερικής/εξωτερικής διαμέτρου DI/DO 500/580 mm .Ο αγωγός Ν1- Ν2   επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής έχει μήκος 39,04m και απεικονίζεται στα ανωτέρω σχέδια.

Γ. Το τμήμα Ν2-Ν3 θα κατασκευαστεί με σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) DN 500mm και θα βρίσκεται κάτω από τον υπο κατασκευή αγωγό όμβριων .

Με μεγάλη προσοχή θα πρέπει να κατασκευασθούν τα έργα σύνδεσης στα ως

άνω αναφερόμενα φρεάτια όπου θα δοθεί μεγάλη προσοχή στην στεγανοποίηση

των φρεατίων και στην εκσκαφή των ορυγμάτων λόγω του σημαντικού βάθους

ανερχόμενο περίπου σε 3,80m.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 46.953,15 €  συμπεριλαμβανομένων  ΓΕ και Ο.Ε , Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, ενώ η τελική δαπάνη με τον Φ.Π.Α (24%) που αναλογεί θα φθάσει τις 58.221,91 €  και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α  63-7341.007

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις του Ν.4412/16.

| Σαλαμίνα … /… /2020 O Συντάξας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΠΟΛ.ΜΑΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.3 | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σαλαμίνα … /… /2020 Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Σ. ΝΙΚΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.6 |
| --- | --- |