| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Τίτλος έργου: | «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ |  |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |  |  |
| Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | CPV: 31531000-7 & 34928500-3 |
| Αρ. Μελ.: 17/2020 |

T Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

[Τ.Π.Μ]

[ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ]

Τα προς προμήθεια υλικά-λαμτήρες  θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, και να πληρούν τις εθνικές (πρότυπα ΕΛΟΤ HD384, ΚΕΗΕ, ΤΟΤΕΕ) και τις ευρωπαϊκές (DIN, IEC,LVD, VDE, CEN, BSI Βασικά πρότυπα: ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3,EN 62035, ΕΝ 55015, ΕΝ 61547, ΕΝ 61000-3-2, ΕΝ 61000-3-3 CE, ENEC κλπ.) προδιαγραφές.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα θα φέρουν τη σήμανση CE. Επίσης, θα πρέπει εφαρμόζουν την πιστοποιημένη διαδικασία κατά ISO από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σημειώνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως τέλη (π.χ. τέλη ανακύκλωσης λαμπτήρων).

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, μετρήσεις, προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω.

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Τα ειδικά τεμάχια – λαμπτήρες ελέγχονται πριν την εγκατάσταση, ώστε να αποκλείεται η χρήση τους σε περιπτώσεις που αυτά παρουσιάζουν ελαττώματα τραυματισμού ή αποκλίσεις από τις τυποποιημένες διαστάσεις, που θα επηρεάσουν την αντοχή τους και γενικά την καλή λειτουργία της εγκατάστασης.

H Υπηρεσία έχει το δικαίωμα τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόμενων ειδών κάθε ομάδας, με τις εξής προϋποθέσεις:

Για όσα προϊόντα υπάρχει αντικατάσταση τους λόγο τεχνολογικών εξελίξεων ή για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας, είναι αποδεκτά υποκατάστατα αυτών  με συναφή απόδοση τεχνικών χαρακτηριστικών.

Οι λαμπτήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για τα φωτιστικά οδοφωτισμού (στα είδη που απευθύνονται για τα είδη οδοφωτισμού).

Η τροποποίηση δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνόλου των ειδών.

Δεν θα υπάρξει αλλαγή στο συμφωνηθέν και αναγραφόμενο στη σύμβαση συνολικό κόστος

| α/α/ | Είδος Υλικών [Λαμπτήρες] | Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης |
| --- | --- | --- |
| 1 | Λαμπτήρες 250 Watt Νατρίου (Νa) [Αχλαδωτού σχήματος] | ΙΣΧΥΣ: 250 watt ΝΤΟΥΙ: Ε40 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ …….. lumens ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ :………. ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 2000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥………. ώρες |
| 2 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 70 Watt Νατρίου Αχλαδωτού σχήματος, (Ελλειψοειδούς σχήματος) με ενσωματωμένο τον εκκινητή. | ΙΣΧΥΣ: 70 watt ΝΤΟΥΙ: Ε27 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥…….. lumens ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥…….. ώρες ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 2000K ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ :…… ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥……… ώρες |
| 3 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 400 Watt Νατρίου (Νa) [Αχλαδωτού σχήματος] | ΙΣΧΥΣ: 400 watt ΝΤΟΥΙ: Ε40 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥……….. lumens ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ :……. ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 2000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥……… ώρες |
| 4 | Λαμπτήρες 125 Watt υδραργύρου [ Αχλαδωτού σχήματος] | ΙΣΧΥΣ: 125watt ΝΤΟΥΙ: Ε27 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥………. lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ:4000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:≥ ……….. ώρες |
| 5 | Λαμπτήρες 250 Watt υδραργύρου [Αχλαδωτού σχήματος] | ΙΣΧΥΣ: 250 watt ΝΤΟΥΙ: Ε40 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ:≥ ……… lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 5000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥……….. ώρες |
| 6 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 250 Watt [HQI σωληνωτού σχήματος] | ENERGY CLASS ……… ΙΣΧΥΣ: 250 watt ΝΤΟΥΙ: Ε40 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥…………. lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 4200K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ………… ώρες |
| 7 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 36 Watt [Φθορισμού σωληνωτού σχήματος] | ΙΣΧΥΣ: 36 watt ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ………..lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 4000K Λευκός ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ …………. ώρες |
| 8 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 18 Watt [Φθορισμού σωληνωτού σχήματος | ΙΣΧΥΣ: 18 watt ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥………. lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 4000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ………….. ώρες |
| 9 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 14-16 Watt t8 LED 1200mm | ENERGY CLASS…………… ΙΣΧΥΣ: ≥ 16 watt ΜΗΚΟΣ :1200mm ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥…………. lumens ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ ……….. ώρες |
| 10 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 8-9 Watt t8 LED 600mm | ENERGY CLASS …………. ΙΣΧΥΣ: ≥ 8-9 watt ΜΗΚΟΣ :600mm ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥……….. lumens ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥……… ώρες |
| 11 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 15 Watt led [ | ENERGY CLASS ……. ΤΑΣΗ 220-240V ΙΣΧΥΣ: 15watt ΝΤΟΥΙ: E27 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ……… lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 3000Κ ON/ΟFF: ≥………….. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ≥………. ώρες ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: ≥… ΧΡΟΝΙΑ |
| 12 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 42 Watt Ε14 [Κεράκι με κάλυκα] | ΙΣΧΥΣ: 42 watt ΝΤΟΥΙ: Ε14 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ:≥………. lumens ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ……….. ώρες |
| 13 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 26 Watt PL | ΙΣΧΥΣ: 26 watt ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ………. lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 4.000Κ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: ≥ …………. ώρες |
| 14 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 100 Watt [ [LED ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΗ Ιωδίνης προβολέων μικρό μέγεθος] | ΙΣΧΥΣ: ≥ 5-W ΝΤΟΥΙ: R7s ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ………. lumens ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 78*20mm ΦΩΤΙΣΜΟΣ:3.000- 4.000Κ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ≥ ………….. |
| 15 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 5 Watt led [GU10] | ENERGY CLASS …………. ΙΣΧΥΣ: 5 watt ΒΑΣΗ : GU10 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ ……….. lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 4000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ : ≥ …………. ώρες |
| 16 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 18 Watt Ε27 [Σφαιρικές διάφανες ECO] Κατάλληλες για γιρλάντα | ΙΣΧΥΣ: 28 watt ΝΤΟΥΙ: E27 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ: ≥ …………..lumens ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ …………. ώρες |
| 17 | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ 4000K LED ΚΛΑΣΙΚΗ 7-8 W E27 | ENERGY CLASS A+ ΙΣΧΥΣ: 7-8watt ΒΑΣΗ : E27 ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ≥: ……….lumens ΦΩΤΙΣΜΟΣ: 4000K ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ :≥ …………. ώρες |

Με κάθε  προσφορά θα δοθούν  κατά ελάχιστο τα πιο κάτω στοιχεία :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ

1. Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές :

- Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει σφραγισμένα και υπογεγραμμένα επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά φυλλάδια όλων των ζητούμενων υλικών όπου  περιγράφονται παραπάνω  οι τεχνικές προδιαγραφές τους στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά  και θα φέρουν πιστοποίηση  ISO και CE προϊόντος.

- Τα προϊόντα θα είναι κατά προτίμηση (φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα)

- Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές  Νόρμες.

2. Λοιπά

Για όσα αντικείμενα δεν υπάρχουν ρητές ελάχιστες απαιτήσεις όπως ανωτέρω, ισχύει απαρέγκλιτα ότι:

- Θα φέρουν οπωσδήποτε πιστοποιητικό CE και συμπληρωματική πιστοποίηση ISO, ΕΛΟΤ,EN, EVEC ή VDE ή CEVELEC

- Θα ανταποκρίνονται πλήρως στις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές  Νόρμες.

- Τα προϊόντα θα είναι κατά προτίμηση (φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα)

| Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα προσφερόμενα προϊόντα να πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (Λοιπά), όπως αναλύεται παραπάνω. |  |
| --- | --- |

Ηλεκτρικοί Λαμπτήρες

Α) Τεχνικά στοιχεία – αποδόσεως

- Προέλευση , εργοστάσιο κατασκευής.

- Τύπος.

- Τάση τροφοδοσίας και συχνότητα (όπου απαιτείται).

- Φωτεινή ροή σε lumens (όπου απαιτείται).

- Χρωματισμός φωτισμού (όπου απαιτείται).

- Όριο ζωής  ( οικονομικό μέσο ) σε ώρες λειτουργίας (όπου απαιτείται).

- Η ενεργειακή κλάση από το A έως το G.

- Η ηλεκτρική κατανάλωση του λαμπτήρα σε watts.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ